РУЖЬЕ ОХОТНИЧЬЕ ОДНОСТВОЛЬНОЕ ИЖ-18МН

Каталог деталей и сборочных единиц

ЕИФЮ.776314.002 КДС

Содержание

1	Введение	3

2	Перечень сборочных единиц и деталей, предназначенных 
для поставки ремонтным организациям	4

Приложение А (обязательное)	8

1	ВВЕДЕНИЕ

1.1 Данный каталог предназначен для заказа деталей и сборочных единиц изделий ФГУП "Ижевский механический завод" специализированными мастерскими по ремонту гражданского и служебного оружия.

1.2 При заказе деталей и сборочных единиц обязательно указывать:

— полное наименование детали или сборочной единицы в соответствии с данным каталогом;

— точное обозначение детали или сборочной единицы (с сохранением пробелов, знаков пунктуации — точек, тире, и регистра символов).

1.3 Сборочные единицы, образованные несколькими деталями или сборочными единицами, указанными в виде отдельных позиций на рисунке, в графе "Поз." нижеследующей таблицы обозначены сокращением "Сб." с перечислением соответствующих позиций.

1.4 Детали и сборочные единицы, неуказанные в настоящем каталоге, даже обозначенные отдельной позицией на рисунке, сторонним организациям не поставляются. Замена таких деталей производится на ФГУП "Ижевский механический завод".

2	ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСТАВКИ РЕМОНТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

| № рис. | Поз. | Номенкл. номер | Наименование детали, сборочной единицы | Обозначение детали, сборочной единицы | Кол-во на одно изд. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.1 | 2 |  | Основание антабки ствола | ИЖ-12 1-23-01 | 1 |  |
|  | 3 |  | Кольцо антабки нормальное | БД 14-001 | 2 |  |
|  |  |  | Кольцо антабки под дюймовый ремень | БД 14-001-01 | 2 |  |
|  | 4 |  | Ось | БД 03-003 | 2 |  |
|  | 5 |  | Мушка | ЕИФЮ.741675.002 | 1 |  |
|  | 6 |  | Штифт выбрасывателя | ИЖ-18М 1-6 | 1 |  |
|  | 8 |  | Цевье, береза | ИЖ-18М 19-06 | 1 |  |
|  |  |  | Цевье, орех | ИЖ-18М 19-10 | 1 |  |
|  | 9 |  | Гайка цевья | ИЖ-18М 22 | 1 |  |
|  | 10 |  | Винт шарнира | ИЖ-18М 20 | 1 |  |
|  | 11 |  | Шарнир цевья | ИЖ-18М 18-03 | 1 |  |
|  | 12 |  | Винт шарнира | ИЖ-18М 20-01 | 1 |  |
|  | 13 |  | Винт шарнира | ИЖ-18М 20-12 | 1 |  |
|  | 14 |  | Пружина | БД 32-002 | 1 |  |
|  | 15 |  | Корпус защелки | БД 22-001 | 1 |  |
|  | 17 |  | Штифт | БД 03-001 | 1 |  |
|  | Сб.14, 15, 16, 17 |  | Защелка цевья собранная, длина зуба 2,3 мм | ИЖ-18М Сб 8 | 1 |  |
|  |  |  | Защелка цевья собранная, длина зуба 2,8 мм | ИЖ-18М Сб 8-01 | 1 |  |
|  |  |  | Защелка цевья собранная, длина зуба 3,3 мм | ИЖ-18М Сб 8-02 | 1 |  |
|  | 16 |  | Защелка цевья, длина зуба 2,3 мм | БД 23-001 | 1 |  |
|  |  |  | Защелка цевья, длина зуба 2,8 мм | БД 23-001-01 | 1 |  |
|  |  |  | Защелка цевья, длина зуба 3,3 мм | БД 23-001-02 | 1 |  |
|  | 18 |  | Втулка цевья | ИЖ-18М 25 | 1 |  |
|  | 20 |  | Ось шарнира, диаметр 8,0 мм | ИЖ-18 1 Группа 1 | 1 |  |
|  |  |  | Ось шарнира, диаметр 8,1 мм | ИЖ-18 1 Группа 2 | 1 |  |
|  |  |  | Ось шарнира, диаметр 8,2 мм | ИЖ-18 1 Группа 3 | 1 |  |
|  |  |  | Ось шарнира, диаметр 8,3 мм | ИЖ-18 1 Группа 4 | 1 |  |
|  | 21 |  | Пружина бойка | ИЖ-18 8 | 1 |  |
|  | 23 |  | Штифт бойка | ИЖ-18МА 43 | 1 |  |
|  | 24 |  | Ось рычага | ИЖ-18 2 | 1 |  |
|  | 26 |  | Пружина рычага | ИЖ-18 13 | 1 |  |
|  | 27 |  | Штифт пружины рычага | ИЖ-18 14 | 1 |  |
|  | 28 |  | Указатель | ИЖ-18МА 15 | 1 |  |
|  | 29 |  | Курок | ИЖ-18МА 10 | 1 |  |
|  | 30 |  | Ось курка | ИЖ-18 11 | 1 |  |
|  | 31 |  | Шептало | ИЖ-18 12 | 1 |  |
|  | 32 |  | Крючок спусковой, покрытие - химическое оксидирование | ИЖ-18М 3 | 1 |  |
|  |  |  | Крючок спусковой, покрытие - нитрид титана | ИЖ-18М 3-02 | 1 |  |
|  |  |  | Крючок спусковой, покрытие - отпуск под соломенный цвет | ИЖ-18М 3-03 | 1 |  |
|  | 33 |  | Ось крючка | ИЖ-18 5 | 2 |  |
|  | 34 |  | Пружина крючка | ИЖ-18 4 | 1 |  |
|  | 35 |  | Предохранитель | ИЖ-18 Сб 5-01 | 1 |  |
|  | 36 |  | Толкатель | ИЖ-18М 41 | 1 |  |
|  | Сб.37, 38, 39, 40 |  | Личинка собранная | ИЖ-18Е Сб 2-1 | 1 |  |
|  | 37 |  | Личинка | ИЖ-18М 2-3 | 1 |  |
|  | 38 |  | Пружина задержки | ИЖ-12 3-39 | 1 |  |
|  | 39 |  | Задержка рычага запирания | ИЖ-18 2-4 | 1 |  |
|  | 40 |  | Ось задержки | ИЖ-18 2-5 | 1 |  |
|  | 41 |  | Скоба предохранительная, алюминий | ИЖ-18МА 39 | 1 |  |
|  |  |  | Скоба предохранительная, сталь | ИЖ-18 Сб 6 | 1 |  |
|  | 42 |  | Винт скобы | ИЖ-18 17 | 2 |  |
|  | Сб.43, 44, 45, 46, 47 |  | Приклад собранный, пластмассовый затылок, береза | ИЖ-18М Сб 3 | 1 |  |
|  |  |  | Приклад собранный, резиновый затылок, береза | ИЖ-18М Сб 3-01 | 1 |  |
|  |  |  | Приклад собранный, резиновый затылок, орех | ИЖ-18М Сб 3-06 | 1 |  |
|  | 43 |  | Приклад, береза, под пластмассовый затылок | ИЖ-18М 3-1 | 1 |  |
|  |  |  | Приклад, береза, под резиновый затылок | ИЖ-18М 3-1-01 | 1 |  |
|  |  |  | Приклад, орех, под резиновый затылок | ИЖ-18М 3-1-06 | 1 |  |
|  | 44 |  | Винт | БД 02-006 | 1 |  |
|  | 45 |  | Шайба | БД 06-003 | 1 |  |
|  | 46 |  | Затылок приклада, пластмассовый | БД 42-002-01 | 1 |  |
|  |  |  | Затылок-амортизатор, резиновый | 19-0774-I-01 | 1 |  |
|  | 47 |  | Шуруп, прямой шлиц, длина 32,5 мм (для пластмассового затылка) | БД 05-001 | 2 |  |
|  |  |  | Шуруп, прямой шлиц, длина 28 мм (для резинового затылка-амортизатора) | БД 05-001-01 | 2 |  |
|  |  |  | Шуруп, крестообразный шлиц, длина 32,5 мм (для пластмассового затылка) | БД 05-001-02 | 2 |  |
|  |  |  | Шуруп, крестообразный шлиц, длина 28 мм (для резинового затылка-амортизатора) | БД 05-001-03 | 2 |  |
|  | 48 |  | Основание антабки приклада | БД 12-002 | 1 |  |
|  | 49 |  | Пружина указателя | ИЖ-18 16 | 1 |  |
|  | 50 |  | Пружина боевая, усиленная | ЕИФЮ.753513.043 | 1 |  |
|  |  |  | Пружина боевая, нормальная | ИЖ-18 9 | 1 |  |
|  | 51 |  | Винт пружины крючка | ИЖ-18 6 | 1 |  |
|  | 52 |  | Винт регулировочный | ЕИФЮ.758223.002 | 1 |  |
|  | 53 |  | Штифт мушки | ЕИФЮ.715111.015 | 1 |  |
|  | 54 |  | Основание мушки | ЕИФЮ.733453.001 | 1 |  |
|  | 55 |  | Пружина мушки | ЕИФЮ.753511.008 | 1 |  |
|  | 56 |  | Основание целика | ЕИФЮ.734668.001 | 1 |  |
|  | 57 |  | Целик, высотой 9 мм | ЕИФЮ.734321.002 | 1 |  |
|  |  |  | Целик, высотой 6,2 мм | ЕИФЮ.734321.002-03 | 1 |  |
|  |  |  | Целик, высотой 7,5 мм | ЕИФЮ.734321.002-05 | 1 |  |
|  | 58 |  | Шайба целика | ЕИФЮ.758493.003 | 1 |  |
|  | 59 |  | Винт целика | ЕИФЮ.758151.008 | 1 |  |

Приложение А 
(обязательное)

Рисунок А.1